## Slide 1
基于示教学习的复杂场景导航
机器人软件工程学结课展示
汇报人: 1组 姜雨杉 日期：2024.6

## Slide 2
任务简介
01
02
未来展望
03
效果演示
04
技术路线

## Slide 3
01
任务简介
简要介绍设计思路亮点与任务实现流程

## Slide 4: 思路亮点
实现思路
行人先在复杂场景下进行导航示教，机器人进行行人跟踪并保存路径中的关键点信息，此后机器人融合已获得的信息复现路径，实现复杂场景下的示教导航。
提出了一种基于示教学习的复杂场景导航技术，旨在通过模仿人类行动路径，实现机器人在复杂场景下的自主导航。
创新点
环境适应性提升：通过结合示教数据，机器人能够根据不同场景的特点，自主调整导航策略。
优势特点
人机协作：不仅关注于机器人的导航行为，还通过行人跟踪捕捉人类示教行为。
高效学习：通过对示教数据的快速学习和记忆，使得机器人能够在短时间内迅速学习到该复杂场景下的导航方法。

## Slide 5: 任务流程
实时跟踪
使用Kinect实现实时行人跟踪
根据用户指令保存行进路径关键点信息
基于视觉信息的PID位置调控
使用YOLO网络对代抓物品进行识别
基于识别所得信息对机器人位置进行PID调整
使机器人位置满足后续抓取任务精度要求
精确抓取
使用6DOF机械臂
精确抓取到指定烧杯
示教导航
根据行人示教所得关键点信息
模仿行人路径自主导航
语音交互
识别用户语音
提取指令
依据指令做出回复

## Slide 6
02
技术路线
详细介绍各部分实现方式

## Slide 7
使用科大讯飞，实现流畅的人机语音交互效果。
南开大学 |
7
支持多语种语音识别
流利的语音合成效果
根据剧本生成回复语句

## Slide 8: 实时跟踪
获取感兴趣的区域ROI
定义x、y、z的最小和最大值设置感兴趣区域，可在初始化阶段设置，也可以动态调整。
将相机坐标系中的点映射到世界坐标系中
图像的像素值为（width，height）,则每个像素值对应的水平和垂直方向弧度为：
水平视场角
（HFOV）
垂直视场角（VFOV）
则对应的水平方向弧度值α和垂直方向弧度值β为：

## Slide 9: 实时跟踪
将相机坐标系中的点映射到世界坐标系中
若该像素深度值d，则世界坐标系下该像素对应位置与摄像头的水平距离和垂直距离为：
筛选符合条件的点并计算质心
根据质心坐标生成比例控制命令
4

## Slide 10: 实时跟踪
可实现灵活准确的动态目标跟踪
对S弯、急转、倒退等复杂情况具有较高的适应性、鲁棒性

## Slide 11: 示教导航
模仿
建图
使用 gmapping 建立二维环境地图
定位
AMCL自适应蒙特卡洛定位
导航
全局路径规划
实时动态避障
记录关键点
在路径关键点通过语音提示
机器人记录此关键点信息
路径模仿
机器人根据记忆的关键点信息
完成导航任务，实现示教路径模仿
示教

## Slide 12
基于YOLO的视觉识别
PID精确位置调整
南开大学 |
12
使用OpenNI2(BGR)摄像头获取视觉图像
使用YOLOv3-tiny实现快速而准确的目标识别
获得目标物体的三维位置信息
为满足后续抓取精度要求，设计PID控制器。
依据视觉信息，将机器人调整到合适位置。

## Slide 13: 精确抓取
机械臂精确抓取到指定烧杯并递交
01
02
准备姿态---最舒适省力
准备抓取---开爪
03
抓取---闭爪
04
手持物品---收回
05
准备递交物品---闭爪
06
递交物品---开爪
07
回到准备姿态

## Slide 14
03
未来展望
基于示教学习的复杂场景导航

## Slide 15
模仿学习的核心概念
模仿学习通过观察和模仿人类或其他智能体的行为来学习特定任务。它不需要智能体通过反复试验来探索环境和获得奖励，而是通过学习示范者的行为轨迹直接获取解决任务的策略。这种方法在任务复杂、探索代价高或环境不允许大量试错时尤为有效。
南开大学 | University Name
www.pptgenius.com |
15
项目关联性
在项目中我们通过让turtlebot跟随人类，并记录导航过程中轨迹中的关键点，使turtlebot能够学习人类的导航行为。人类示教过程实际上是示范者行为的记录和重现过程，这与模仿学习的核心理念一致。通过模仿学习，我们能够减少机器人在导航情景中自主探索的需求，提高导航效率和安全性。
模仿学习的未来应用
1. 自动驾驶：模仿学习通过观察和模仿大量人类驾驶数据，学习如何在复杂的交通环境中做出正确决策。
2. 家庭服务机器人：机器人通过模仿人类行为来完成打扫、做饭等家务活动，使得家庭生活更加便利。
3. 医疗辅助：帮助机器人学习医生的操作技巧，用于手术辅助、康复训练等场景，提高医疗服务质量。

## Slide 16
www.pptgenius.com
感谢您的聆听！
机器人软件工程学结课展示
汇报人: 1组 姜雨杉 日期：2024.6